Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Соляновского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Соляная (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Соляновского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Соляная (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Соляновского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Соляная (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Лесные ресурсы и лесопользование						15

4.Современное состояние поселения							17

4.1.Земельный фонд									17

4.2. Население, расселение							17

4.3. Социально-экономическая ситуация					19

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					20

5. Возможные направления развития поселения					22

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	23

6.1. Проблемы территориального развития					23

6.2. Планировочная организация территории поселения			24

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			24

7. Транспортная инфраструктура							34

8. Инженерная инфраструктура							38

8.1. Водоснабжение								38

8.2. Водоотведение бытовых стоков						40

8.3. Электроснабжение								41

8.4. Теплоснабжение								43

8.5. Санитарная очистка								44

8.6. Связь										46

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	48

9.1. Техногенная нагрузка							48

9.2. Состояние геологической среды						48

9.3. Состояние атмосферного воздуха					49

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				49

9.5. Состояние почвенного покрова						49

9.6. Состояние растительного и животного мира				50

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					50

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		51

9.9. Комплексная оценка территории						56

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				57

10. Охрана объектов культурного наследия						59

11. Список использованных материалов						61

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Соляновского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Соляновского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Соляновского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Соляновского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Соляновского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Соляновского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Соляновского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Соляновского муниципального образования Донской Ю.Л. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница начинается в юго-восточной части территории, на правом берегу р. Бирюса, на границе с Нижнеудинским районом, в 1 км к юго-востоку от устья ручья Тайшет, далее проходит по правому берегу р. Бирюса вниз по течению до устья ручья Соляная, огибает с восточной стороны пос. Соляная, переходит на левый берег р. Бирюса, следует вниз по течению до д. Благодатское, огибает ее с западной стороны, выходит на дорогу "Талая - Соляная", далее следует по ней в северо-западном направлении до р. Тагул, идет по правому берегу вверх по течению до устья р. Большая Речка, пересекает р. Тагул и по правому берегу р. Большая Речка следует вверх по течению до р. Чунарка, далее идет вверх по течению р. Чунарка до водораздела р. Туманшет и р. Тагул, поворачивает на юг и следует по вершине водораздела, доходит до истока р. Левая Белая, спускается по ней до устья, от устья идет вверх по течению р. Большая Белая до истока, выходит на границу с Нижнеудинским районом, далее проходит по ней в направлении на восток до р. Бирюса и следует по ее правому берегу вниз по течению до исходной точки описания.

Протяженность границ – длина 463,7 км.

Соляновское сельское поселение расположено на юге Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Тальским сельским поселением, на востоке с Еланским МО, на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района на юго-востоке, юге с Нижнеудинским районом Иркутской области.

Поселение удалено от районного центра и железной дороги (более 60 километров), населенные пункты соединены с районным центром дорогами с гравийно-песчаным покрытием.

Транспортно-географическое положение поселения малоблагоприятно для развития хозяйственной деятельности.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.  Климат

Климат территории Соляновского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким коротким, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная и колеблется в пределах  –0,3-3,0° С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум температур достигает - 46°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-55 см, но иногда достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 200 см.

Продолжительность тёплого периода. примерно, 100 дней. Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15- +16°С.

Средняя максимальная температура достигает +24,8°С, абсолютный максимум составляет +35°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы,    весной 12-15%, осенью – 20 %, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры  западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых  местах – до 26-28 дней.

На территории Соляновского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, ранние осенние и поздние весенние заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району I В.

2.2. Почвы

На территории Соляновского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны.Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть Соляновского муниципального образования представлена реками: Бирюса, Тагул, Большая речка, Чунарка, Тенишет.

Реки Соляновского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

Оба населённых пункта муниципального образования посёлки Соляная и Сереброво  расположены по берегам реки Бирюса.

Поселок Сереброво находится на левом берегу реки Бирюса, а поселок Соляная – по обе стороны реки Бирюса  и соединен подвесным пешеходным мостом.

На 1 км2 площади поселения приходится  0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 200 м и более. Правый берег скалистый обрывистый, левый – более пологий.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается значительная часть обоих посёлков Соляная и Сереброво.

Берега рек подвержены эрозии, особенно в период паводков.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. Обеспеченность населения Соляновского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая  и составляет  200 тыс. м3/год на человека.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В долинах рек Бирюса и Тагул встречаются старичные озёра, многочисленные острова. Пойма  рек нередко сильно  заболочена.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Соляновского поселения находится в пределах лесной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

## Основную часть территории Соляновского муниципального образования занимают леса горно-таежного комплекса с преобладанием елово-пихтовых и пихтово-кедровых лесов с покровом из черники и зеленого мха.

## Распространены также лиственно-сосновые и осиново-березовые леса с обильным подростом кедра.

В настоящее время лесом покрыто  свыше 90 % территории поселения.

В лесах обитают: лось, морал, росомаха, рысь, белка, соболь, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки.

На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты  рыбой: хариус, щука, налим, окунь, сиг, таймень  и др.

В общем растительный и животный мир Соляновского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

Южная предгорная часть территории - это промыслово-охотничья зона.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Северная часть территории поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас, южная – к  отрогам Гутарского хребта и горной цепи Яга, вершины, которой достигают  1200 м.

Хребты, представляющие собой северо-западные предгорья Восточных Саян, образуют меридионально простирающийся водораздел рек Бирюса и Тагул.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 300-400 м в северной части до 800-1200 м – в южной части.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

Берега р.р. Бирюса и Тогул изрезаны многочисленными оврагами с глубиной вреза до 50 м и более.

Геологическое строение

Северная часть территории рассматриваемого поселения приурочена к Тайшетской, впадине, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены породами ордовика, силура, девона, юры. Это полускальные, неустойчивые к выветриванию песчаники, аргиллиты, мергели, переслаивающиеся с нескальными песками, глинами.

Южная часть поселения находится в пределах области краевых поднятий, сложенных гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами палеозоя и протерозоя.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от нескольких сантиметров до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

На рассматриваемой территории к четвертичным отложениям приурочены месторождения гравия,  глин, глинисто-щебенистых грунтов.

Южная часть Соляновского поселения – это территория, перспективная на поиски редких металлов,  медно-никелевых руд и титана.

Месторождения полезных ископаемых на территории муниципального образования не разрабатываются.

Частично месторождения строительных материалов используются для местных нужд жителей.

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и склонностью к набуханию.

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым.

Наличие на территории поселения слабых,  просадочных и набухающих грунтов, чрезмерно пучинистых значительно  осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Водоносными являются четвертичные аллювиальные отложения, породы ордовика и силура, содержащие  трещинно-пластовые воды.

В южной части поселения распространены также трещинные и трещинно-жильные воды изверженных и метаморфических пород архея и протерозоя.

Водоносный комплекс аллювиальных отложений представлен песчано-глинистыми и валунно-галечниковыми разностями.

Глубина залегания подземных вод аллювиальных отложений – 1,0-10,5 м. Мощность водоносного горизонта достигает 2,2-3,5 м. Величина коэффициента фильтрации изменяется в широких пределах  (0,3-16,8 м/сут).

По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Водоносные горизонты слабо защищены от проникновения в них загрязняющих веществ.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика и силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт залегает на глубине 30-50 м, пьезометрический уровень  устанавливается на глубине 5-2- м.

По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Трещинно-жильные воды распространены в южной части поселения. Они недостаточно изучены и населением для водоснабжения не используются.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Соляновского поселения, приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления.

Централизованного водоснабжения в населённых пунктах Соляновского поселения нет. Жители пользуются индивидуальными скважинами  и колодцами.

В основном, вода, используемая для водоснабжения, хорошего качества, иногда в ней отмечается повышенное содержание железа, очевидно обусловленное природными факторами.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Соляновского муниципального образования имеют место подтопление и заболачивание, оползни, эрозия, просадочность и набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов, для чего построено одно берегоукрепительное сооружение, другое находится в процессе строительства.

Просадочные деформации связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород  возможно увеличение их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатацию инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, просадки, набухание мерзлотные явления, территории Соляновского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы рек Бирюса, Тагул и их притоков, затапливаемых паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Соляновское муниципальное образование приурочено к землям Тайшетского лесничества, к Тагульскому и Верхнебирюсинскому участковым лесничествам.

Тагульское участковое лесничество в пределах Соляновского поселения включает леса Тагульской дачи, общей площадью 266639 га, Верхнебирюсинское лесничество – леса  Верхнебирюсинской дачи, площадью 203489 га.

Общая площадь лесов Тайшетского лесничества равна 1824,791 тыс. га.

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9% этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Тайшетского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

Площадь этих лесов в пределах Тайшетского лесничества составляет около 445 тыс. га.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

На долю ценных лесов приходится 145,5 тыс. га.

Площадь, занятая эксплуатационными лесами примерно равна 1379,8 тыс. га.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка  и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов  в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Общая площадь Соляновского муниципального образования составляет 391918,6 га, в том числе земли в черте поселения 114,4 га.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,ГА (НА 01.01.2012 )

| Общая площадь муниципального образования – всего | 391918,6 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Находящиеся в собственности муниципального образования | 790,7 |
| Предоставленная физическим лицам | 49,9 |
| Во владение, пользование | 27,5 |
| В аренду | 22,4 |
| Предоставленная юридическим лицам | 8 |
| В пользование | 8 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 114,4 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 35 |
| Общественно-деловой застройки | 6 |
| Производственные | 2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6 |
| Земли муниципального образования за чертой населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 676,3 |

Основную часть территории Соляновского муниципального образования занимают леса горно-таежного комплекса с преобладанием елово-пихтовых,  пихтово-кедровых лесов и лиственно-сосновые, осиново-березовые леса с обильным подростом кедра.

Южная часть территории занята отрогами Гутарского хребта и горной цепи Яга, вершины, которой достигают до 1200 м. Хребты, являющиеся северо-западной окраиной Восточного Саяна, образуют меридионально простирающиеся водоразделы рек Бирюса и Тагул.

Площадь, отведенная  под захоронения, составляет 4 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2012 г. (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.)составила 1097  человек (на начало 2011г. – 1124, 2010 г. - 1134).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для поселения характерна естественная убыль населения, сложившаяся в результате превышения смертности над рождаемостью, старение населения и миграция молодого поколения в города.

Так, по данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики Иркутской области, в 2011 году сальдо механического движения было отрицательным и составило -27 человек.

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2012 Г.

На территории поселения работает около 15%  его трудовых ресурсов. Численность безработных превышает 10%  (по району 3,5%) трудоспособно населения (официальные данные). За последние годы число работающих за пределами муниципального образования значительно возросло и составило 130 человек, люди выезжают на работу семьями.

Безработица приводит к деградации населения, алкоголизму и преступлениям. Безработная молодежь живет на иждивении у родителей, безработные семьи живут на детские пособия.

Значительна доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Населенные пункты в составе Соляновского сельского поселения:

- поселок Соляная;

- поселок Сереброво.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Численность населе-ния на 01.01.2011 г., человек | Площадь террито-рии, га | Число дворов, единиц | Расстоя-ние населен-ного пункта до област-ного центра, км | Расстояние населен-ного пункта до центра муници-пального района, км | Расстояние населе-нного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (автостан-ции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок обществен-ного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Соляная | 930 | 394 | 375 | 743 | 72 | 72 | 72 | да |
| пос.Сереброво | 234 | 48 | 120 | 749 | 78 | 78 | 78 | да |

Поселок Соляная расположен по обе стороны реки Бирюса  и соединен подвесным пешеходным мостом, поселок Сереброво находится на левом берегу реки Бирюса.

4.3. Социально-экономическая ситуация

Лесозаготовки и деревообработка определяли  социально-экономического развития поселения на протяжении долгих лет. После банкротства Бирюсинского ЛПХ и вырубов основной сырьевой базы, желающих создать лесопромышленное предприятие на территории нет. Однако небольшие объемы древесины заготавливаются частными предпринимателями и физическими лицами для собственных нужд – на ремонт квартир и надворных построек.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена предприятиями малого бизнеса - хлебопечение, торговля.

Сельскохозяйственных предприятий на территории Соляновского сельского поселения не зарегистрировано. Сельскохозяйственная продукция в поселении производится личными подсобными хозяйствами.

ООО «Реаль» работает на территории уже 11 лет, занимается торговлей и хлебопечением  имеет списочную численность 18 человек. В состав входят магазины в п. Соляная «Свежий хлеб», «Бирюса» и в п. Сереброво - «Родничок». Хлебопекарня в п. Соляная обеспечивает хлебом все население муниципального образования хлебом и хлебобулочными изделиями всегда хорошего качества.

Предприятие ООО «Лилия» образовалось  в начале 2009 года  и представлено магазинами в п. Соляная «Лилия», «Саяны», «Радуга», в п. Сереброво «Евгений», где работает 6 человек.

ООО «Надежда» в 2009 году открыло при магазине «Лилия» аптечный киоск, где можно приобрести необходимые лекарства и получить квалифицированную консультацию.

Небольшой объем торговой деятельности формируют индивидуальные предприниматели: магазины «Гермес» и «Людмила» в п. Соляная,

Два индивидуальных предпринимателя осуществляют торговую деятельность с лотка, реализуют одежду, обувь, им предоставлены торговые места. Один ИП осуществляет деятельность в сфере животноводства, один занимается перевозкой пассажиров.

В п. Сереброво отсутствует телефонная и сотовая связь, показывает только первый канал телевидения, в п. Соляная установлено оборудование для приема трех телевизионных программ.

В п. Соляная функционирует отделение почтовой связи.

Месторождения полезных ископаемых на территории муниципального образования не разрабатываются.

Частично месторождения строительных материалов используются для нужд населения.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Общая площадь жилищного фонда составляет около 22,6 тыс.кв.м. Обеспеченность жильем населения поселения составляет около 21 кв.м. на человека.

Жилищный фонд не благоустроенный, отопление печное.

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (НА 01.01.2012Г.)

| Площадь жилищного фонда - всего | кв.м. | 22560 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| муниципальная |  | 6650 |
| частная |  | 15910 |
| иная форма собственности |  |  |
| Число жилых квартир (домов) - всего | единиц | 489 |
| в том числе: |  |  |
| муниципальных |  | 173 |
| из них: |  |  |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше 65% - деревянных и прочих |  | 6650 |

140 муниципальных квартир были переданы в 1999 году Бирюсинским ЛПХ и в настоящее время почти все имеют большой процент износа и находятся в ветхом состоянии, часть из них барачного типа, да и население, проживающее в них, просто не имеет финансовой возможности получить технические паспорта.

По данным экономического отдела администрации Тайшетского района, в ветхом фонде проживает 302 человека. В 2011 году 8 человек переселено из ветхих домов.

Как показывают данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области, в Соляновском муниципальном образовании за последние 6 года было введено 81,8 кв. м. жилой площади в 2006 году.

На территории поселения функционируют следующие объекты социальной сферы:

- МОУ Соляновская СОШ, в которой обучается 151 школьник;

- МДОУ детский сад «Ласточка»» на 60 мест;

- МДОУ детский сад «Лесовичок» на 15 мест;

- Соляновская участковая больница (дневной стационар);

- Серебровский ФАП;

- Соляновский СДК;

- Серебровский сельский клуб;

- Соляновская сельская библиотека.

Структурное подразделение Соляновской СОШ - Серебровская начальная школа сгорела.

В детских садах отсутствуют очереди. По состоянию на 2010 год на 100 мест в  детских дошкольных учреждениях приходился 61 ребёнок.

Услуги здравоохранения оказывает Соляновская участковая больница, 10 коек дневного пребывания, амбулатория, Серебровский ФАП.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела.

Как и в других муниципального образования в Соляновском поселении высока дотационность   местного бюджета. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет 10,6%.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Невысокий потенциал транспортно – географического положения, низкий уровень производственного потенциала, значительный износ объектов социальной и инженерной инфраструктуры, низкое качество дорожной сети мало благоприятны для перспективного поступательного развития поселения.

Основными направлениями возможного дальнейшего развития поселения могут быть заготовка и переработка  древесины, развитие личных подсобных хозяйств, использование населением недревесных продуктов леса, пчеловодство.

При этом в лесозаготовительную деятельность должны быть вовлечены удаленные участки, не пройденными рубками, освоение которых требует создания лесовозной инфраструктуры, что под силу только крупным инвесторам.

С учетом социально – экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия.

Растениеводческий потенциал почв пашни и кормовых угодий ниже среднеобластного и мало благоприятен для ведения сельского хозяйства.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие  заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Поселение  мало привлекательно для инвесторов в связи с отдаленностью от центра  района и сезонным неудовлетворительным состоянием дорог.

Южная часть Соляновского поселения – территория перспективная на поиски редких металлов и медно-никелевых руд и титана.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок  может быть оценена сугубо ориентировочно в 1,0 тыс. человек, на первую очередь – 1,05 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: поселок Соляная – 0,85, поселок Сереброво – 0,15 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Соляновского муниципального образования является создание  благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Соляновского муниципального образования на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра пос .Соляная;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Соляновского   муниципального образования

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Соляновского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

В границах пос. Соляная и пос. Сереброво значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Значительная часть территории пос. Соляная и пос. Сереброво и часть земель сельскохозяйственного назначения попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

В связи свыше сказанным,  необходимо  переселить часть населения поселков на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

Проблема формирования общественно-делового центра

В пос. Соляная отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не формируют выраженное центральное ядро.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки. Отсутствует система озеленённых бульваров и аллей. Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития  дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к.   населенные пункта привязаны к одной дороге и реке, не разбросаны по территории поселения.

Планировочная структура поселения тесно увязанна с автомобильной дорогой «Тайшет – Шелехово – Талая – Патриха» и с р. Бирюсой.

Расселенческий каркас территории привязан к р. Бирюсе, протекающей по восточной границе поселения, большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 2 населенных пункта, автомобильная дорога «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха являющаяся  основной транспортной осью поселения (в тоже время – второстепеной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района),  река Бирюса и ее притоки- реки Шелеховка, Солянушка.

Реки Бирюса, Шелеховка, Солянушка являются историческими осями расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационных осей опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является п. Соляная, входящий в систему планировочных центров  Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В поселке расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является пос. Сереброво, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Он расположен на восточной границе поселения, на основной автомобильной дороге.

Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерной инфраструктуры, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Планировочная структура муниципального образования «Соляновское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой, позволяющей сохранить взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития и пространственной интеграции ее в структуру Тайшетского района.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом предлагаются: 2 населенных пункта, автомобильная дорога, реки: Бирюса, Шелеховка, Солянушка.

Основную транспортно-планировочную ось Генеральным планом предлагается развивать вдоль автомобильной дороги «Тайшет – Шелехово – Талая – Патриха».

Второстепенная планировочная ось Генеральным планом формируется вдоль р. Бирюсы, как ландшафтно-природная ось.

Вдоль этих направлений возможно наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Соляновского сельского поселения, Генеральным планом  предлагается пос. Соляное.

Второстепенным планировочным центром, организующим восточную часть территории поселения, Генеральным планом предлагается пос. Сереброво.

Новое строительство размещается в пределах существующих  границ пос. Соляное.

Планировочная структура пос. Соляное

Планировочная структура поселка формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с  общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время расчленено-линейная планировочная структура пос. Соляная в целом сформирована. Основу планировочной структуры поселка составляют два жилых образования – западное и восточное, отделенные друг от друга рекой Бирюсой.

Оба жилых образования связаны между собой мостом, западное образование связано с основной автодорогой внутрипоселковыми дорогами.

Планировочный центр поселка – его общественно-деловой центр в настоящее время не имеет четкой структуры, объекты общественно-делового назначения разбросаны по всей территории поселка.

Основные продольные планировочные оси представлены улицами Октябрьской, Береговой, Комсомольской, Школьной. На них расположены наиболее значимые объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры: администрация, узел связи, сельский дом культуры, библиотека,  магазины, школа, участковая больница, детские сады.

Поперечные связи представлены транспортно-пешеходной внутриквартальной сеткой улиц.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры пос. Соляная с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация поселка в существующих границах в составе  двух планировочных районов – Западного и Восточного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки поселка.

В состав планировочных районов входит селитебная территория, связанная с общественным центром поселка улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

1.Западный планировочный район Генеральным планом формируется на базе основной селитебной территории поселка, в состав которых входят объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры, территория производственного использования.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки на юге территории, в границах поселка.

2. Восточный планировочный район генпланом формируется на основе селитебной территории поселка и развивающегося общественного  образовательно-культурного подцентра, расположенного по ул. Школьной.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе участка жилой территории усадебной индивидуальной застройки на востоке территории,  в границах поселка.

Развитие планировочного центра поселка Соляная

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре поселка, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки пос. Соляная» необходимо разработать и сформировать его общественно-деловой центр.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема поселка решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Соляновского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки поселка;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие территории пос. Соляная за счет территорий новой жилой застройки на севере и юге поселка.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура пос. Сереброво

В этом населенном пункте отмечается ежегодная утрата населения. Поселок Сереброво имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

Генеральным планом не предусматривается значительного развития селитебной территории пос. Сереброво.

Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда малоэтажных многоквартирных домов с приусадебными участками. Предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

6.3.Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем.

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную). Жилые зоны выявлены во всех 2-х населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда малоэтажных многоквартирных домов с приусадебными участками в поселках  Соляная и Сереброво.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в пос.Соляная в пределах существующей границы населенного пункта, на неиспользуемых территориях.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в пос. Сереброво.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения,  общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в пос.  Соляная и  частично – в пос. Сереброво.

Развитие зоны и подзоны общественно-деловых объектов  Генеральным планом предусмотрено в пределах развивающейся общественно-деловой зоны и и подзоны образовательно-культурного назначения в пос.  Соляная

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания,  в частности, возможно строительство стадиона и заливного катка.

Развитие зоны общественно-деловых объектов возможно в пос. Сереброво. Существующие общественные здания предлагается дополнить, по возможности,  объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного обслуживания.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3.Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственная зона на территории поселения практически отсутствует.

Зона производственного использования на территории поселения практически отсутствует.

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон поселка. Возможно размещение в п.Соляная на территории бывшего гаража 2 ленточных пилорам.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств. Зона сельскохозяйственного использования выявлена в обоих населенных пунктах поселения.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств..

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Соляновского муниципального образования входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу рек Бирюса  и ее притоков.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены в  обоих населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры   на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников.

Зона специального назначения выявлена в виде территорий кладбищ на севере пос. Соляная и на юго-востоке пос. Сереброво, а также территории  свалки на юго-западе пос. Сереброво.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ и свалок ТБО.

8.Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы  и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9.Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов  вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на большей части территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях. Изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10.Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- памятник природы;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

#### первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование территории  поселка Соляная

В границе пос. Соляная устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях поселка путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда малоэтажных многоквартирных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено  на юге и востоке, на  пустующих,  незастроенных территориях  поселка.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре и подцентре;

- на расчетный срок (2032 г.)  - территория для развития жилищного строительства  (размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 14, 2 га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 178 человек.

2.Общественно-деловая зона

Развитие зоны и подзоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре поселка на свободных территориях Западного планировочного района и  в районе образовательно-культурного центра в Восточном планировочном районе.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей поселка и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Основу производственной деятельности поселка составляют предприятия пищевой  отрасли.

Генеральным планом не предусмотрено значительного территориального расширения производственных зон поселка. Возможно, размещение в п.Соляная на территории бывшего гаража 2 ленточных пилорам.

Качественное развитие зон производственного использования предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в промышленной  зоне поселка, предлагается сохранить на этих же площадках.

4.Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны пос. Соляная составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и подсобных хозяйств.

5.Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны пос. Соляная входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территория, прилегающая к р. Бирюсе.

6.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в пос. Соляная (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселка.

7.Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

#### санитарно-защитные зоны

- первый пояс ЗСО.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование пос.Сереброво

Функциональное зонирование территорий этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения этого населенного пункта в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Муниципальное образование «Соляновское» сельское поселение расположено на Юге Тайшетского района Иркутской области. В составе сельского поселения – 2 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соляновское муниципальное образование |
| пос.Соляная | 930 | 394 | 375 | 743 | 72 | 72 | 72 | да |
| пос.Сереброво | 234 | 48 | 120 | 749 | 78 | 78 | 78 | да/да |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать неудовлетворительным – поселение существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения, и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов);

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Тайшет-Шелехово – Талая – Патриха». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения не представлена.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности,  при этом дорожная сеть представлена дорогами низшей технической категории (5), находящимися в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 20 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 20  км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность автодорог со щебеночным и гравийным покрытием составляет – 20 км.

На территории поселения имеется 2 деревянных моста.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Тайшет – Шелехово – Талая – Патриха (на части автодороги Талая-Патриха).

Реконструкция автодорог:

- От н. п. Патриха до перспективного месторождения тантала.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Соляная).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения п. Соляная, в т. ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (не считая транзитных).

Проектом также предусматривается:

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в  п. Соляная.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в п. Соляная.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Соляная; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в п. Соляная.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Соляновское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Соляновского муниципального образования служат подземные воды. Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах МО нет.

п. Соляная

Для хозяйственно-питьевых целей населения используются децентрализованные источники водоснабжения (колодцы, личные скважины). В ряде случаев качество питьевой воды не удовлетворяет нормативным документам по содержанию железа.

Отдельные объекты (Соляновская СОШ, детский сад «Ласточка», детский сад «Лесовичок», хлебопекарня ООО «Реаль») имеют локальные системы водоснабжения.

п. Сереброво

Для хозяйственно-питьевых целей используются децентрализованные источники водоснабжения (личные скважины).

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- повышенное содержание железа в питьевой воде.

Проектные предложения

Соляновское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Соляновского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Соляновского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Соляная | 150 | 850 | 128 |
| п. Сереброво | 150 | 150 | 23 |
| Всего по Соляновскому муниципальному образованию | - | 1000 | 151 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Соляновское муниципальное образование

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Соляновского муниципального образования.

Принимая во внимание снижение численности населения, и учитывая полную обеспеченность жилой застройки индивидуальными источниками водоснабжения, строительство централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования не предусматривается.

п. Соляная

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Соляная запланированы следующие мероприятия:

1.	Проведение постепенной реконструкции существующих локальных водозаборных сооружений (замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах, установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах, ремонт и утепление павильонов скважин, оборудование водозаборных сооружений установкой по водоподготовке (обезжелезиванию воды) и установкой по обеззараживанию воды).

- Организация зон ЗСО локальных водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

п. Сереброво

Для водоснабжения предлагается использовать существующие индивидуальные источники водоснабжения с обязательной организацией контроля качества потребляемой питьевой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Соляновское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории МО нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Соляновское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Соляновского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Соляная | 120 | 850 | 102 |
| п. Сереброво | 120 | 150 | 18 |
| Всего по Соляновскому муниципальному образованию | - | 1000 | 120 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

п. Соляная

Учитывая значительное снижение численности населения, на расчетный срок строительство централизованной системы канализации в населенном пункте не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Место утилизации ЖБО предлагается организовать в районе свалки ТБО Соляновского муниципального образования.

п. Сереброво

Строительство централизованной системы канализации в населенном пункте не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба с дальнейшей утилизацией на приусадебных участках.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Соляновского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Соляновского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Соляновского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Соляная расположены две угольные котельные:

- Котельная, отапливающая СОШ и сельский клуб, оборудована 2 котлами, введена в эксплуатацию в 2001 г.

- Котельная, отапливающая больницу, амбулаторию и детский сад, оборудована 2 котлами, введена в эксплуатацию в 1989 г.

Проектные предложения

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей Соляновского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Соляновское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора с 2005 г. используется земельный участок (отработанный карьер) общей площадью 2,5 га, расположенный в 50 м на юго-запад от автодороги Соляная-Сереброво, в 500 м от юго-восточной границы п. Соляная, в 500 м на юго-запад от р. Бирюса. Санитарное состояние полигона удовлетворительное.

Свалка является несанкционированной. Разрешительная документация на использование данной территории для утилизации ТБО находятся в стадии оформления.

Фактическая вместимость объекта15,0 тыс. м3 ТБО, в настоящее время накоплено 0,7 тыс. м3 отходов. За отчетный год на полигон вывезено 0,1 тыс. м3 ТБО.

п. Соляная, п. Сереброво

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка  ТБО МО Соляновское. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки МО:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Соляновское муниципальное образование

Объем ТБО от Соляновского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Соляная | 850 | 340 | 204 |
| п. Сереброво | 150 | 60 | 36 |
| Всего по Соляновскому муниципальному образованию | 1000 | 400 | 240 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующей свалки Соляновского муниципального образования, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования, рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

п. Соляная, п. Сереброво

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки Соляновского муниципального образования для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенных пунктов необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

8.6. Связь

Существующее положение

Соляновское муниципальное образование обеспечено услугами связи не полностью так в п. Сереброво отсутствует телефонная и сотовая связь показывает только первый канал телевидения. В п. Соляная установлено оборудование для приема трех телевизионных программ (население приобретает спутниковые антенны для увеличения количества принимаемых каналов), поставщиками услуг телефонной связи являются ОАО Сибирьтелеком и Сотовая связь Мегафон. На территории поселения находится отделение почтовой связи, расположенное в п. Соляное.

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении являются:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных

- учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Система спутниковой связи должны действовать в следующем населенном пункте:

- п. Соляная.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Соляновского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на рассматриваемой территории невелика. Её создают посёлки Соляная и Сереброво со своим жилищно-коммунальным хозяйством, транспорт, свалки твёрдых бытовых отходов, заготовка и переработка леса, разработка полезных ископаемых и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением     бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области, степень экологической опасности нарушения геологической среды, с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов, в северной части поселения  оценивается как слабая, в южной – как средняя.

В юго-восточной части поселения имеются локальные очаги аномалий повышенной радиоактивности (более 100 мкР/ч).

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Соляновском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении, в какой-то мере, является  автомобильный транспорт, котельные, лесные пожары.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Загрязнение от имеющихся котельных минимальное, поскольку в качестве топлива используются экологически чистые древесные отходы.

Единственным источником, представляющим угрозу населению в связи с загрязнением атмосферного воздуха, являются часто возникающие пожары на лесосеках.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Соляновского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Вода в реках Бирюса, Тагул и их притоках чистая.

Подземные воды отложений ордовика и силура на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Подземные воды аллювиальных отложений защищены менее надёжно.

Источником водоснабжения служат подземные воды ордовика-силура.

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования отсутствует.

Однако чистой водой население обеспечено в полном объеме, в каждом хозяйстве установлены водяные ручные и электрические насосы, а также присутствуют и колодцы.

Тем не менее, регулярный анализ воды, используемой для водоснабжения, не производится.

9.5. Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам ТБО.

Загрязнение почв  может наблюдаться вдоль автомобильных дорог.

На территории поселения наблюдается захламление отходами от переработки леса.

Земли сельскохозяйственного назначения Соляновского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

В результате вырубки лесов перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности редкие и ценные виды дикорастущих растений постепенно исчезают.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем.

К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играют лесные пожары и браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены: прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории организована одна свалка, с выделенной санитарно-защитной зоной.

На территории постоянно возникают стихийные свалки.

В поселении нет скотомогильника.

Территория захламляется отходами от переработки леса.

На территории Соляновского поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Соляновского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы;

- особо охраняемые природные территории.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль рек Бирюса, Тагул и их притоков Схемой территориального планирования Иркутской области выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Соляновского поселения достигает 1000-1500 м.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Следует заметить, что на местность эти зоны не вынесены, и население ничего не знает об их существовании.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Соляновском поселении установлены водоохранные зоны для рек Бирюса, Тагул, протяжённость которых свыше 50 км, и для их притоков, протяжённостью до 10  и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Соляновского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Соляновского поселения водоснабжение индивидуальное. Частные источники водоснабжения, в общем, содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения, в общем, соблюдаются.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Соляновского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с гравийным покрытием.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где все дороги ниже пятой технической категории, должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной до 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных объектов на территории поселения нет, но есть котельные.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Загрязнение от котельных на территории поселения минимальное, поскольку в качестве топлива для них используются отходы от лесозаготовок и переработки леса.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 1000 м.

Эта зона на территории поселения установлена и по размеру соответствует нормативам, но часть её перекрывает п. Соляная и частично затапливается паводковыми водами

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН 1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется 3 действующих кладбища. Все они расположены в пределах населённых пунктов и на территории возможного  затопления  поводковыми водами.

Их расположение не соответствует действующим нормативам.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории Соляновского поселения имеется ряд месторождений полезных ископаемых.

Горные отводы для них не обозначены и не вынесены на местность.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в Соляновском муниципальном образовании представлены комплексным биологическим Тагульским государственным заказником.

Заказник расположен в юго-западной части рассматриваемой территории. Здесь расположена только часть заказника. Другая его часть находится на территории соседнего Венгерского поселения.

Общая площадь заказника 145 тыс. га.

Заказник создан для сохранения редких и исчезающих видов рыб и животных, растений,  мест зимовки лесного северного оленя.

Для выполнения поставленной задачи планируется уменьшение численности охотоугодий.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенная нагрузка на рассматриваемой территории невелика. Её создают посёлки Соляная и Сереброво со своим жилищно-коммунальным хозяйством, транспорт, свалки твёрдых бытовых отходов, заготовка и переработка леса, разработка полезных ископаемых и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов в северной части поселения  оценивается как слабая, в южной – как средняя.

В юго-восточной части поселения имеются локальные очаги аномалий повышенной радиоактивности (более 100 мкР/ч)

Значительная часть п.п. Соляная и Сереброво затапливается паводком.

Берег р. Бирюса рядом с населёнными пунктами  подвержен эрозионному размыву. Разрушаются берега в непосредственной близости от жилых домов и социальной инфраструктуры  поселения.

Состояние атмосферного воздуха в Соляновском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Вода в реках Бирюса, Тагул  и их притоках на территории поселения  чистая.

Подземные воды коренных отложений на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

Эти воды и следует использовать для водоснабжения населения, но необходимо регулярно производить их бактериологический анализ.

Земли сельскохозяйственного назначения Соляновского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция, - к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

Для сохранения и восстановления биоразнообразия лесной зоны на территории поселения имеется заповедник.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

Пожарную безопасность в поселении обеспечивает 1 штатный водитель пожарной машины и ДПД. Пожарное подразделение укомплектовано в соответствие с минимальными нормативами. Техника и средства пожаротушения находятся в работоспособном состоянии.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

Территория поселения периодически убирается и освобождается от накопившегося мусора, однако отсутствует система сбора отходов и мусора.

На территории населённых пунктов отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

На территории поселения отсутствует скотомогильник.

Регламент зон особого использования на территории Соляновского муниципального образования соблюдается частично. Это касается кладбищ и свалки.

Отмечается низкий уровень экологической культуры населения.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Соляновского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории, в соответствии с требованиями СанПина;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов, а также об удовлетворении потребности местного населения в лесоматериалах.

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и предотвращению затопления паводковыми водами (в п. Соляная);

# совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории  поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия);

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Соляновского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12 от 29/08/2012 г.) объектов археологического наследия и объектов, относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время нет.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламентТерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Соляновское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Соляновского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Соляновское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Соляновское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным паспорта Соляновского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Соляновского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным паспорта Соляновского муниципального образования.